## Slide 1: Gestion des Nappes profondes de Gironde Rappel des enjeux, chemin parcouru et défis à relever
Commission locale de l'eau
15 février 2021

## Slide 2: Le périmètre du SAGE Nappes profondes de Gironde
Territoire : 10 000 Km²
Population 2018 : 1 602 000 habitants
Croissance démographique : +1,3% par an
Prélevé pour l'AEP : 120 000 000 m3/an
dont 98% d'eau souterraine
et 75 % d'eau issue de nappes captives

## Slide 3: Les ressources en eau du département de la Gironde

## Slide 4
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Origine et usages des 320 Mm3 prélevés chaque année en Gironde
AEP 3%
Industrie 27%
Agriculture 70%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
Qui prélève et pour quel usage ?
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
Nappes profondes
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%

## Slide 5
Etat des lieux ressources (sept. 2010)
Etat des lieux mise en œuvre (sept. 2010)
Analyse économique (juil. 2011)
Tendances et scénarios (nov. 2011)
Orientations de gestion (mars 2012)
PAGD tome 1 et 2 et Règlement
Évaluation environnementale
La CLE = le SAGE Nappes profondes de Gironde
Version révisée - Arrêté préfectoral le 18 juin 2013
Arrêté préfectoral et Déclaration environnementale
Le SMEGREG assure le secrétariat technique de la CLE

## Slide 6
Le SAGE :
à grande échelle sur tout son périmètre :
  subdivise le territoire en 5 zones
  définit des unités de gestion (UG) = croisement nappe et zone
  arrête un volume maximum prélevable pour chaque UG
à l'échelle locale :
  identifie des risques ou des enjeux
  peux fixer des règles de gestion en niveaux
Les orientations de gestion
du SAGE Nappes profondes de Gironde
6
2003 2013

## Slide 7: Les constats du SAGE Nappes profondes
Des bilans déséquilibrés à grande échelle,
des risques locaux
Risque de dénoyage Oligocène
Risque de salinisation
Éocène inférieur à moyen
et des enjeux avals encore à préciser…

## Slide 8
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
AEP 3%
Industrie 27%
Agriculture 70%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
Un situation préoccupante…
mais pas dramatique
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
Nappes profondes
déficitaires
AEP 47%
Agriculture 47 %
AEP 93%
AEP 92%
75% de l'eau potable provient de ressources :
en limite de surexploitation
ou surexploitées
L'eau potable représente plus de 92% des prélèvements dans les nappes en limite de surexploitation ou surexploitées.
L'enjeu de la gestion des nappes : pérenniser un mode d'approvisionnement en eau potable qui garantit à moindre coût
une très grande sécurité sanitaire.
Prélevable dans les nappes profondes : plus de 220 000 000 m3/an
Nous ne manquons pas d'eau de qualité…
nous exploitons mal nos ressources !

## Slide 9
Pour réduire les prélèvements dans les nappes et garantir ou restaurer le bon état de ces ressources, une stratégie :
  priorité à l'optimisation des usages (économies d'eau et maîtrise des consommations) pour toutes les nappes,
  complétée pour les nappes surexploitées par des substitutions de ressource,
  un préalable aux substitutions : un encadrement réglementaire adapté avec la révision des autorisations de prélèvement.
Les orientations de gestion
du SAGE Nappes profondes de Gironde
9

## Slide 10: SAGE Nappes profondes : Focus sur l'Eocène centre (2003)
L'effet cumulé des économies d'eau et des substitutions doit permettre d'atteindre les objectifs du SAGE.
Autorisations autres usages ???
Volume prélevé 2018 44,7 Mm3/an
Volume maximum prélevable
soit 38,3 Mm3/an
Révision par l'Etat des autorisations de prélèvement avec introduction d'un maximum prélevable par service
  60,2 Mm3/an en 2020
2. Economies d'eau et de maîtrise des consommations
3. Substitutions de ressource
Moyens prévus par le SAGE
+
-
10
Cumul des autorisations par forage
pour l'eau potable 107 Mm3/an

## Slide 11: Politique d'économies d'eau Evaluation continue
Population
Volume prélevé pour AEP
+ 220 000 habitants
Coûts évités (investissement) :
#50 M€

## Slide 12
Politique d'économies d'eau : résultats en relatif
(en consommation par habitant)

## Slide 13: Les substitution : substituer, c'est quoi ?
13
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Situation initiale :
€/m3
UG déficitaire
ou zone à risque

## Slide 14: Les substitution : substituer, c'est quoi ?
14
Nouveau captage
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Volume substitué
Situation après :
Non déficitaire
ou hors SAGE

## Slide 15: Les substitution : substituer, quelles conséquences ?
15
Nouveau captage
Captage
Réseau
Volume prélevé
Abonné
Volume substitué
Situation après :
€/m3

## Slide 16: Substitution : projets de portée locale ou mutualisables et structurants ?
16
Petits ou grands projets, quelles possibilités :
comme pour les économies d'eau, demander un effort à tous les services d'eau potable,
concentrer les moyens sur quelques solutions économiquement performantes ?
ou
et

## Slide 17: Les substitutions opérationnelles

## Slide 18: Quelles ressources pour des substitutions structurantes ?
18

## Slide 19: Le projet de champ captant des landes du Médoc
Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole
Volume : 10 millions de m3/an
(#10% des volumes annuels prélevés à l’échelle du Département)
Portée du projet :
9 services d’eau desservis à partir du réseau métropolitain
libération des volumes prélevables dans l’Eocène pour les autres services d’eau du département

## Slide 20: Le projet de champ captant des landes du Médoc
Avancement des études
  2019–2022 : Instrumentation du milieu superficiel
    Etat initial de référence du réseau hydraulique du secteur
  2020-2021 : Etudes environnementales
    Etat initial, étude d’impact
  2020–2021 : Etudes de maîtrises d’œuvre
  Etudes préliminaires, avant-projets
  2021 : Concertation préalable
    Associer le public à l’élaboration du projet, élargir le débat à toutes les parties prenantes
    Tisser des liens avec les acteurs locaux
  Travaux envisagés
  Un champ captant de 14 forages
  Une canalisation d’adduction d’environ 20 km
  Une station de pompage, des réserves associées et une station de traitement d’eau potable
  Modification du système d’alimentation en eau potable de Bordeaux Métropole
  Des interconnexions et des installations connexes avec les services d’eau alimentés par la substitution
T1 2022 : Dossier de demande d’autorisation environnementale

## Slide 21: Le projet de champ captant des landes du Médoc
Planning
2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  | 
INSTRUMENTATION DU MILIEU HYDROGRAPHIQUE
ETUDES ENVIRONNEMENTALES
ETUDES MOE
INSTRUCTION REGLEMENTAIRE
CONCERTATION PREALABLE
TRAVAUX
CONTRAT DE SUBSTITUTION
SIGNATURE DES CONVENTIONS ACHAT-VENTE D’EAU
ACQUISITIONS FONCIERES
Mise en service

## Slide 22: Cénomanien du sud Gironde
    2004-2008 : 1ère phase d'investigations hydrogéologiques
22
    2017-2020 : 2ème phase d'investigations hydrogéologiques
    2021 : poursuite sur le volet modélisation hydrogéologique (BRGM) :
      consolidation des connaissances dans un modèle géologique
      construction d'un modèle hydrogéologique conceptuel
    2022 : tests de scénarios de valorisation optimisés

## Slide 23: Les autres études et projets en cours (pour substitution de ressource pour l'AEP)
23
F. de Marcennais Eoc. nord
F. de Macavin Oli. centre
F. de Salaunes Oli. centre
Etude Barsac-Toulenne
Etude ressources Est Gironde
Etude Caudrot
Etude SIGDU
F. de Targon Oligo. hors UG
F. de Créon Oligo. hors UG
F. d'Aillas Oli. centre (x 2)
F. de Castets en D. Oli. centre

## Slide 24: En bilan, évolution de la pression sur les nappes profondes de Gironde
24
Evolution des volumes prélevés dans les nappes profondes

## Slide 25: En bilan, évolution de la pression sur les nappes profondes de Gironde
25
Evolution des prélèvements dans les unités de gestion déficitaires

## Slide 26: En bilan, évolution de la pression sur les nappes profondes de Gironde
26
Evolution des prélèvements dans les unités de gestion à l'équilibre

## Slide 27: En bilan, évolution de la pression sur les nappes profondes de Gironde
27
Evolution des prélèvements dans certaines UG non déficitaires

## Slide 28: Les défis de la gestion des nappes profondes de Gironde
28
Des territoires sans alternative économiquement acceptable aux nappes surexploitées
=>
d'autres territoires devront substituer au-delà de leur responsabilité dans la surexploitation
Les besoins en ressources :
substitution 20 millions de m3/an
besoins nouveaux : ?? millions

## Slide 29: Les défis de la gestion des nappes profondes de Gironde
29
Garantir à la fois, pour les nappes profondes de Gironde :
une gestion équilibrée et durable de ces ressources ;
un accès à une ressource de bonne qualité pour tous ;
un usage optimisé de la ressource ;
un coût d'accès à la ressource raisonnable ;
un partage équitable des coûts entre les territoires.