## Slide 1
Pétitionnaire : SIGDU
Projet : création d’un forage AEP
Demande : avis de principe sur le projet
(demande en date du 14 juin 2021)
Pièces examinées :
dossier de présentation du projet
Unité de gestion : Oligocène captif en zone centre
à l’équilibre et hors zone à risque de dénoyage
Contexte :
  Régularisation de captages existants au titre du code de l’Environnement
  Recherche à l’Oligocène d’une ressource de substitution aux prélèvement à l’Eocène
1
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Oligocène centre
SIGDU

## Slide 2
Ouvrages exploités :
2 forages Eocène centre (Paillère 1 et 3)
1 forage au Campano-Maastrichtien centre (Stadium)
  utilisé la géothermie
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Oligocène centre
SIGDU
Besoin actuel environ 500 000 m3/an 65 000 usagers
Rendement : 92%
SIGDU n'à pas la main sur la demande (construction de logements, développement des établissements universitaires, etc.)
A noter l'abandon en 2002 du forage à l'Oligocène centre de Paillère 2 du fait du passage de la ligne de tram B dans l'emprise du périmètre de protection rapprochée.

## Slide 3
Le projet :
  Cible : Oligocène
  Unité de gestion : Oligocène centre captif hors ZAR de dénoyage
  Profondeur d'investigation : 70 m
  Unité de gestion : Oligocène centre à l’équilibre
  Débit recherché : 65 m3/h
  Deux implantions possibles (proches) :
    à proximité de Paillère 2
    à proximité de Paillère 3
Implication du SIGDU dans les substitutions de ressources :
  Participation au projet CCLM : 100 000 m3/an
  Recherche d’une ressource à Oligocène se substituant à Paillère 2
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Oligocène centre
SIGDU

## Slide 4
4
Proposition d’avis :
Considérant :
l’unité de gestion concernée, à savoir l’Oligocène centre à l’équilibre ;
le caractère captif de la nappe et la localisation hors zone à risque de dénoyage ;
l'usage de l'eau, à savoir l'alimentation en eau potable ;
la destination des volumes prélevés, à savoir une substitution à des prélèvements à l’Eocène centre déficitaire ;
le très bon rendement actuel ;
la participation du SIGDU au projet structurant de substitution du Champ Captant des Landes du Médoc ;
la création de ce forage s’inscrit dans les objectifs du SAGE et le projet peut donc être jugé compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Avis de principe
Projet de forage AEP à l’Oligocène centre
SIGDU