## Slide 1: ORIGINE ET USAGES DE L'EAU DANS LES CENTRALES A BETON PRÊT A L'EMPLOI
Commission locale de l'eau
Réunion du 10 janvier 2022

## Slide 2: Rappel des objectifs
Connaître l'origine de l'eau utilisée par les centrales à béton du département
Obtenir une évaluation des volumes utilisés, et leur répartition, par les centrales béton de Gironde
Connaître plus précisément les ratios de volume d'eau/m3 de béton produit
Établir un état des pratiques des centrales girondines
Fournir des pistes d'amélioration d'optimisation des usages :
  centrale par centrale
  pour la profession, par la mise en œuvre d'un "manuel de bonnes pratiques
Travail mené en collaboration avec l’UNICEM
Etude confiée à la société girondine >>>
Notes: Centrale non contrôlable sont généralement que des gravières ou ne sont plus en service

## Slide 3: Visites réalisées à partir de juin 2020 par AKVO
40 des 46 centrales visitées
soit 87% des sites de production de béton prêt à l'emploi

## Slide 4: Visites réalisées à partir de juin 2020 par AKVO

## Slide 5: Origines de l’eau utilisée

## Slide 6: Données de consommation fournies
 | Eau potable | Ressources alternatives | Ratios de consommation d’eau par rapport à la production de béton
Données communiquées | 26 | 27 | 32
Nombre de centrales concernées | 40 | 35 | 40
Données manquantes | 14 dont 2 négligeables | 8 dont 5 sans comptage | 8 dont 3 non calculables

## Slide 7: Volumes consommés (eau potable) ou prélevés directement (forage)
pour les 22 centrales ayant communiqué les 2 données
Chart: Volume d’eau annuel (m3)
| 1 | 3 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40
Consommation eau de ville en m3/an | 10786 | 0 | 14 | 25 | 20 | 1415 | 600 | 2892 | 4782 | 1148 | 101 | 8792 | 8028 | 1026 | 0 | 87 | 340 | 534 | 5282 | 5884 | 275 | 4215
Consommation eau de forage en m3/an | 0 | 10906 | 1896 | 3953 | 3689 | 8342 | 10277 | 5862 | 0 | 1714 | 1738 | 3729 | 2145 | 0 | 8260 | 8544 | 7082 | 0 | 181 | 8119 | 6168 | 0
Notes: Part eau potable, eau de forage très variable

## Slide 8: Consommation d’eau par m3 de béton produit par centrale
Ratio volume d’eau (en litres) utilisé par m3 de béton produit par centrale
Chart: Centrale
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Ratio volume eau (L) / m3 de béton produit | 184 | 226 | 190 | 0 | 127 | 158 | 0 | 155 | 0 | 195 | 129 | 345 | 165 | 206 | 181 | 0 | 241 | 138 | 280 | 118 | 0 | 78 | 309 | 255 | 76 | 120 | 209 | 247 | 236 | 0 | 132 | 163 | 154 | 106 | 212 | 236 | 338 | 0 | 0 | 122

## Slide 9: Quelques constats
Déclaration de forage
Compteur sur ressource alternative
Clapets anti-pollution
Type d’assainissement
Notes: Grande partie de Forage non déclaré

## Slide 10: Consommation à l’échelle départementale
Moyenne des consommations d’eau et ratios
 |  | Moyenne | Minimum | Maximum | Données non disponibles
Ratio Veau(L)/Béton produit(m3) |  | 188 | 76 | 345 | 8
Consommation totale (m3/an) |  | 6 770 | 534 | 14 083 | 18
Consommation annuelle d'eau pour la production de béton prêt à l'emploi :
environ 300 000 m3/an
Notes: Deux centrales à moins de 80 l/m3 et 3 au dessus de 300 l/m3

## Slide 11: Actions à mettre en œuvre, au cas par cas
Forages : carte d’identité et régularisation
Installation de clapets anti-pollution
Etude d’optimisation de la récupération des eaux de pluie
  (augmentation de la surface de récupération et du stockage)
Equipement des points d’eau sanitaire en matériels hydro-économes
Suivi des consommations (relève a minima mensuelle des compteurs)
Redevance assainissement collectif (non due si assainissement non collectif)
Une fiche de synthèse et de préconisations pour chacun des 46 sites visités

## Slide 12: Le souhait de la profession : un label « économie d’eau »
La profession est favorable à la création d'un label "économies d'eau" pour valoriser les efforts des sites qui ont mis en œuvre une démarche d’optimisation des consommations d’eau.
Conditions d'obtention proposées :
forages et prélèvements en conformité avec la réglementation
conformité des systèmes anti-retour d’eau (clapet, disconnecteur)
étude identifiant les ressources mobilisables, dans des conditions technico-économiques acceptables, en alternative à l’eau potable (forage, eau de pluie, recyclage de l’eau de process…)
équipements hydro-économes sur le réseau sanitaire (réducteur de pression, robinets, douches et WC hydro-économes…)
suivi des consommations d’eau (compteur et relève)
Si principe validé :
travail avec l’UNICEM pour validation par la CLE
Notes: Le clapet doit être contrôlé (pas de connaissance particulière) mais le disconnecteur uniquement professionnel formé avec matériel spécifique AU MINIMUM 1 fois par an