## Slide 1
Pétitionnaire : SIEA des Deux Rives de Garonne
Projet : DUP et instauration des périmètres de protection
Demande : avis sollicité par la DDTM le 10 février 2022
Pièces examinées : dossier de demande d’autorisation
Unités de gestion : Eocène centre déficitaire et
Oligocène centre à l’équilibre (hors zone à risque de dénoyage)
Contexte :
Autorisations d'exploiter deux forages AEP pour un usage en mélange et en remplacement d’ouvrages existants :
  « Lamothe 2 » (Oligocène) remplace « Lamothe »
  « La Gravette » (Eocène) remplace « Les Allées »
1
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives

## Slide 2
Economies d’eau (sur la seule la commune de Cadillac) :
Mise en place de dispositif hydro-économes dans les équipements publics (stade, école, etc.) de la commune de Cadillac
Pas d’arrosage au du stade de la commune de Cadillac
Mise en place de dispositifs d’arrosages « gouttes à gouttes » dans les espaces verts de la commune de Cadillac
>>> diminution de la consommation municipale de Cadillac de 40% en 3 ans
Performance du réseau de la commune de Cadillac
ILP faible depuis 2010
Rendement entre 86 et 94 % depuis 2011
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives

## Slide 3
Lamothe 2 :
réalisé en 2012
profondeur : 34 m
productivité : 55 m3/h (limité par le niveau dynamique)
UG : Oligocène centre à l’équilibre (hors zone à risque et en rive droite de la Garonne)
Sélénium > 15 µg/L de supérieure pour une limite de qualité à 10 µg/L)
 | Lamothe 1 | Lamothe 2
débit (m3/h) | 50 | 55
volume journalier moyen (m3/j) | 1 000 | 360
volume journalier de pointe (m3/j) |  | 1 200
volume annuel (m3/an) | 300 000 | 130 000
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives

## Slide 4
La Gravette :
réalisé en 2018
profondeur : 312 m
productivité : 90 m3/h
UG : Eocène centre déficitaire
1,4 µg/L de Fluor pour une limite de qualité à 1,5 µg/L
 | Les Allées | La Gravette
débit (m3/h) | 70 | 90
volume journalier moyen (m3/j) | 1 400 | 575
volume journalier de pointe (m3/j) |  | 1 900
volume annuel (m3/an) | 200 000 | 210 000
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives

## Slide 5
La commune de Cadillac fait désormais partie du SIAE des Deux Rives de Garonne (avec l’ex S. de Podensac-Virelade, Cérons et Rions).
Volume annuel (m3/an) | Autorisation actuelle | Demande
Oligocène | 300 000 | 130 000
Eocène | 200 000 | 210 000
Total pour l’UDI de Cadillac | 300 000 | 340 000
Volume annuel (m3/an) | Autorisation proposée en 2021 | Autorisation possible en 2022
Alluvions de la Garonne | 300 000 | 300 000
Oligocène | 300 000 | 130 000
Eocène | 600 000 | 600 000
Campano-Maastrichtien | 130 000 | 130 000
Total pour l’UDI de Cadillac | 1 070 000 | 1 070 000
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives

## Slide 6
6
Proposition d'avis :
Considérant :
les unités de gestion visées (Oligocène centre à l’équilibre et Eocène centre déficitaire) ;
que ces ouvrages visent le remplacement d’ouvrages existants ;
les caractéristiques techniques des ouvrages et la qualité de l’eau ;
les économies d'eau réalisées sur la commune de Cadillac ;
la révision, en cours, des autorisations globales de prélèvement des services ;
et sous réserve :
que l'autorisation en cumul du SIEA des Deux Rives ne soit pas modifiée pour ce qui concerne à l’Eocène centre (maintien du maximum à 600 000 m3/an) ;
qu’en cas d'augmentation à 20 µg/L de la limite de qualité pour le Sélénium, la répartition des prélèvements entre les ressources soit revue pour privilégier l'utilisation de l'Oligocène au profit d'une baisse des prélèvements à l'Eocène ;
  les autorisations d'exploiter les nouveaux forages Lamothe 2 et La Gravette peuvent être jugés compatibles avec le SAGE.
Avis sur la demande d’autorisation d'exploiter les forages « Lamothe » et « La Gravette »
du SIEA des Deux Rives