## Slide 1
Pétitionnaire : Bordeaux Métropole
Projet : valorisation des eaux géothermiques en alternative à la réinjection dans le réservoir d'origine
Demande : sollicitation de Bordeaux Métropole
le 4 octobre 2022
Pièces examinées : Dossier d’autorisation
UG : Cénomano-Turonien Centre non déficitaire
Avis précédents : 2021-006 du 15 février 2021
1
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc
Contexte :
Développement des réseaux de chaleurs
Mise en œuvre d’un premier projet de valorisation des eaux issues de la géothermie

## Slide 2
Projet :
réhabiliter le forage au Cénomano-Turonien (CT) existant pour une mise en service en tant que forage producteur
créer un forage à l’Eocène pour la réinjection
Forage CT (BSS001YDZE) :
créé en 1985 mais non exploité depuis
réhabilitation et création d’une « nouvelle jambe » pour augmenter la capacité de production (175 m3/h contre 100 m3/h actuellement)
prélèvement envisagé d’environ 850 000 m3/an
Forage Eocène (à créer) :
profondeur de 315 m
estimation d’un prélèvement de l’ordre de 13 500 m3 lors de la création pour le développement
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc

## Slide 3
Impact quantitatif
Impact qualitatif
abaissement de température de l’eau dans l’Eocène de l’ordre de 13,6°C (T° initiale : 23,6 °C) sans impact à 30 ans sur les ouvrages environnants
légère modification des teneurs pour les ions calcium, silice, sulfates*, fluorures* et fer
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc
UG | Balance prélèvement
Eocène centre | + 850 000 m3/an
Cénomano-Turonien centre | - 850 000 m3/an
*réduction des teneurs

## Slide 4
Argumentaire pour réinjection dans un réservoir alternatif
Investissements moindres et emprise foncière limitée (pas de problème d'écartement des puits)
Bonne connaissance locale du réservoir (nombreux forages AEP dans l’Éocène permettant une bonne connaissance de ce réservoir)
La ressemblance chimique et la compatibilité des eaux cénomano-turoniennes et de celles du réservoir éocène (étude réalisée par Rockwater pour Engie Solutions)
Compatibilité de la réinjection avec le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE Nappes profondes de Gironde
Teneur en fluor non conforme pour une valorisation en AEP et impact sur le prix de l’eau
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc

## Slide 5
Nouveaux projets
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc

## Slide 6
Rappel de l’avis de la CLE 2021-006 du 15 février 2021
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc

## Slide 7
7
Proposition d’avis :
Considérant :
la disposition 59 qui prévoit la possibilité de réaliser de la géothermie sans réinjection dans le même réservoir sous réserve qu’un argumentaire démontrant l’intérêt pour la gestion de la ressource et l’impact technico-économique ;
l’avis de la CLE 2021-006 du 15 février 2021;
que la valorisation de l’eau prélevée dans une ressource classée non déficitaire par réinjection dans une ressource classée déficitaire correspond à une substitution de ressource au sens de la disposition 14 ;
le projet de géothermie incluant la réinjection des eaux issue du Cénomano-Turonien dans l’Eocène est jugé compatible avec le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc

## Slide 8
Annexe si nécessaire (extrait de l’analyse économique)
Projet de valorisation des eaux issues d'une forage géothermique au Cénomano-Turonien par réinjection à l'Eocène centre - Bordeaux Grand Parc