## Slide 1
Pétitionnaire : Pure Salmon France
Projet initial : forage d’exploitation à l'Eocène
Projet modifié : cible Plio-Quaternaire
version juillet 2022 : ouvrages de reconnaissance
version octobre 2023 : ouvrages d’exploitation
Projet à terme : alimenter une ferme aquacole
Demande : DDPP suite au dernier document transmis
Pièces examinées : document d’incidences (v. février 2024)
Unité de gestion : Plio-Quaternaire (hors périmètre SAGE) et
Eocène Médoc Estuaire
Rappel des contributions émises :
Avis de non compatibilité du projet de forage à l’Eocène (2022-019)
Avis de non compatibilité du projet de forage au Plio-Quaternaire (2022-041)
Analyse du dossier de déclaration de forage (2022-066)
Avis sur le projet de forages de reconnaissance (2022-077)
Avis de non complétude du dossier (2023-021)
Avis de non complétude du dossier et défavorable au projet (2023-081)
1
Projet PURE SALMON
Le Verdon sur Mer

## Slide 2
2
  Nature du projet (initial) :
  remplissage initial 200 000 m3
  en exploitation :
    330 000 m3/an eau brute
    330 000 m3/an osmosés
Analyse du contexte :
contexte géologique : cible Plio-Quaternaire sous recouvrement
unité de gestion concernée : hors SAGE pour le réservoir ciblé mais Eocène Médoc-Estuaire à l’équilibre directement sous-jacent
zone à risque : zone à risque de salinisation de l'Eocène
niveau de risque : zone à risque fort
  Nature du projet (actuel) :
  270 m3/h en continu
  6 500 m³/j
  2 372 500 m³/an
Projet PURE SALMON
Le Verdon sur Mer

## Slide 3
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023

## Slide 4
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Au-delà de ces éléments, on notera :
l'apparition dans le dossier d'un autre site d'exploitation des eaux souterraines au droit des installations dans un contexte géologique non précisé (et donc une incidence potentielle sur l'Eocène inconnue) ;
une exploitation des forages a priori prévue 24h/24 365j/an peu conforme aux règles de l'art en matière d'exploitation des puits et forages.
Dans ces conditions, si plusieurs des attentes de la CLE sont satisfaites (suivi géologique, position et nature du toit de l'Eocène, attribution stratigraphique) des questionnements demeurent s'agissant de :
l'interprétation des pompages réalisés ;
l'incidence des pompages au Plio-Quaternaire sur la nappe de l'Eocène, le réservoir accueillant cette dernière n'ayant a priori pas été atteint ;
la capacité de la nappe captive du Plio-Quaternaire à supporter le débit d'exploitation envisagé (270 m3/h) et ce sans dénoyer le réservoir.
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023

## Slide 5
Enfin, la lecture rapide des pièces du dossier ne traitant pas directement de l'exploitation des eaux souterraines a révélé des incohérences :
sur les besoins en eau : 150 m3/h, 3 000 m3/j dans le rapport Arcagée et 270 m3/h, 6 500 m³/j et 2 372 500 m³/an dans le dossier Andine ;
l’origine de l’eau pour certains usages et notamment les eaux de process agroalimentaire (300 m3/j) : tantôt le réseau d’eau potable, tantôt l'eau des forages ;
le taux de recirculation annoncé par la technologie RAS : 99 ou 98 %
les calculs de volumes des bassins : volume affiché de 83 720 m3 pour un volume calculé sur la base des dimensions annoncées de 108 312 m3 ;
une demande en eau pour les bassins de 5 600 m3/j, soit 5 à 7% de leur volume alors que le dossier annonce 98 à 99% de recirculation.
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023

## Slide 6
Avis, formulé à l'unanimité des membres de la CLE présents ou représentés, les services de l'Etat amenés à instruire le dossier ne participant pas au vote :
Considérant :
l'analyse du dossier présentée ci-avant ;
les données, informations et précisions manquantes ;
les incohérences ou contradictions internes au dossier ;
les apparentes erreurs de calcul ;
la Commission locale de l'eau est dans l'incapacité de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le SAGE Nappes profondes de Gironde et émet un avis défavorable au projet.
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023

## Slide 7
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.

## Slide 8
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Rapport de fin de travaux transmis (daté du 16/01/2024)

## Slide 9
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Refus de foration sur formation dure supposée être la formation basale de l’Eocène (≈ 10 m)
??

## Slide 10
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
??

## Slide 11
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.

## Slide 12
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.

## Slide 13
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Précisions transmises

## Slide 14
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Pas de déconvolution
Une analyse du temps de retard, et de l’amplitude sur une autre période qui tend à identifier 2 fonctionnements hydrogéologiques distincts
Pas de suivi des niveaux statiques avant/après pompages pour visualisation incidences du pompage

## Slide 15
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.
Réduction des débits envisagés : 90 à 50 m3/h, appuyée de résultats de modélisations

## Slide 16
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
En synthèse de ces éléments, on retiendra :
l'absence d’éponte franchement imperméable entre les formations plio-quaternaires et éocènes ;
l'absence d'informations relatives à l’approfondissement de GAT-Pz ;
une reconnaissance incomplète des formations éocènes (foration arrêtée car matériaux trop durs) ;
l'incertitude quant à l'atteinte effective des formations aquifères de l'Eocène qui accueillent la nappe correspondante ;
la présence de deux niveaux aquifères et de deux nappes au sein des formations du Plio-Quaternaire ;
l'état captif de la nappe du Plio-Quaternaire ciblée pour l'exploitation ;
un équilibre des pressions entre les réservoirs qui pose question compte tenu de la différence de salinité des eaux ;
l'absence d’influence décelable à l’oeil nu des pompages sur les pressions mesurées dans les formations éocènes pour les essais de pompage de janvier 2023 ;
l'absence des informations nécessaires à l'interprétation des pompages d'avril et septembre (date et heure de début et fin des tests, évolution des niveaux sur GAT-F et niveau statique sur Gat-Pz) ;
une influence de la marée prépondérante à déconvoluer pour étudier l’incidence ;
des caractéristiques hydrodynamiques et un régime d'exploitation laissant supposer un dénoyage du réservoir à l'exploitation ;
  une augmentation de 359 % du volume prélevé dans les eaux souterraines.

## Slide 17
Au-delà de ces éléments, on notera :
l'apparition dans le dossier d'un autre site d'exploitation des eaux souterraines au droit des installations dans un contexte géologique non précisé (et donc une incidence potentielle sur l'Eocène inconnue) ;
une exploitation des forages a priori prévue 24h/24 365j/an peu conforme aux règles de l'art en matière d'exploitation des puits et forages.
Dans ces conditions, si plusieurs des attentes de la CLE sont satisfaites (suivi géologique, position et nature du toit de l'Eocène, attribution stratigraphique) des questionnements demeurent s'agissant de :
l'interprétation des pompages réalisés ;
l'incidence des pompages au Plio-Quaternaire sur la nappe de l'Eocène, le réservoir accueillant cette dernière n'ayant a priori pas été atteint ;
la capacité de la nappe captive du Plio-Quaternaire à supporter le débit d'exploitation envisagé (270 m3/h) et ce sans dénoyer le réservoir.
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
Dernière réflexion : implanter tous les ouvrages sur GAT : 270 m3/h
150 m3/h pour le process (bassin, etc.)
120 m3/h pour l’AEP (agroalimentaire, sanitaire)

## Slide 18
Enfin, la lecture rapide des pièces du dossier ne traitant pas directement de l'exploitation des eaux souterraines a révélé des incohérences :
sur les besoins en eau : 150 m3/h, 3 000 m3/j dans le rapport Arcagée et 270 m3/h, 6 500 m³/j et 2 372 500 m³/an dans le dossier Andine ;
l’origine de l’eau pour certains usages et notamment les eaux de process agroalimentaire (300 m3/j) : tantôt le réseau d’eau potable, tantôt l'eau des forages ;
le taux de recirculation annoncé par la technologie RAS : 99 ou 98 %
les calculs de volumes des bassins : volume affiché de 83 720 m3 pour un volume calculé sur la base des dimensions annoncées de 108 312 m3 ;
une demande en eau pour les bassins de 5 600 m3/j, soit 5 à 7% de leur volume alors que le dossier annonce 98 à 99% de recirculation.
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
Concerne le dossier d’autorisation pour lequel aucune mise à jour n’a encore été fournie.
Le pétitionnaire reconnait la présence d'incohérences.

## Slide 19
Projet PURE SALMON
Avis 2023-081 de la CLE du 22 novembre 2023 > ANALYSE
Avis, formulé à l'unanimité des membres de la CLE présents ou représentés, les services de l'Etat amenés à instruire le dossier ne participant pas au vote :
Considérant :
l'analyse du dossier présentée ci-avant ;
les données, informations et précisions manquantes ;
les incohérences ou contradictions internes au dossier ;
les apparentes erreurs de calcul ;
la Commission locale de l'eau est dans l'incapacité de se prononcer sur la compatibilité du projet avec le SAGE Nappes profondes de Gironde et émet un avis défavorable au projet.

## Slide 20
Sur la base du document d'incidence daté du 9 février 2024 et des échanges lors de la réunion du 25 mars 2024 avec le pétitionnaire et les services de l'Etat
Malgré les insuffisances de l'étude, il est admis que :
le réservoir de l'Eocène a bien été traversé à l'occasion de l'approfondissement du piézomètre ;
les conditions de gisement de la ressource au droit du site de Gare à Terre, avec des formations peu perméables à imperméables au-dessus de la partie réservoir de l'Eocène, garantissent une indépendance hydraulique locale des ressources du Plio-Quaternaire et de l'Eocène.
En revanche, bien que peu probable, une influence des pompages au Plio-Quaternaire sur l'Eocène reste possible à la faveur d'une réduction de l'épaisseur, voire de la disparition, à proximité du site, des formations qui jouent le rôle d'éponte entre les réservoirs concernés.
…/…
Projet PURE SALMON
Proposition d'avis (1/3)

## Slide 21
Une telle influence suppose à la fois une continuité hydraulique des deux réservoirs et une incidence des pompages au Plio-Quaternaire dans les zones où existent cette continuité ce qui renvoie à la question de l'incidence de l'exploitation sur la nappe du Plio-Quaternaire.
Dans ces conditions, la question de l'incidence sur la nappe du Plio-Quaternaire captive de son exploitation est primordiale, notamment en matière de profoneur et d'extension de la dépression générée.
Compte tenu de critiques formulées précédemment, la nappe du Plio-Quaternaire étant située hors du périmètre du SAGE des Nappes profondes de Gironde, il apparaitrait utile de soumettre cet aspect du projet à l'expertise du BRGM dans le cadre de ses missions d'appui à la Police de l'eau.
…/…
Projet PURE SALMON
Proposition d'avis (2/3)

## Slide 22
En conclusion, dans le cas où la dépression générée par l'exploitation de la nappe captive du Plio-Quaternaire resterait, comme cela semble être le cas, limitée au site de Gare à Terre et à ses environs immédiats, cette exploitation pourrait être jugée compatible avec le SAGE.
L'attention des services instructeurs est appelée sur les interrogations quant aux incidences sur la nappe du Plio-Quaternaire des modalités d'exploitation envisagées et notamment au risque de dénoyage lié aux modalités d'exploitation envisagées.
Proposition d'avis formulée sur la base du document d'incidence daté du 9 février 2024 et des échanges avec le pétitionnaire et les services de l'Etat lors de la réunion du 25 mars 2024.
Projet PURE SALMON
Proposition d'avis (3/3)

## Slide 23
Nouvelle étude d’incidence datée du 16 avril 2024, reçu le 3 mai 2024 incluant notamment :
la reconnaissance d’une incidence des pompages de septembre 2023 sur la nappe de l’Eocène (incidence annoncée 7 mois plus tard) ;
l’ajout d’une configuration dégradée de 4 x 67,5 m3/h sans modélisation ou analyse de l’incidence ;
l’évocation d’ajouter au double triplet (6 forages à GAT) 2 à 3 forages de secours et de flexibilité sur la ressource sur le site de production.
Projet PURE SALMON
Post-scriptum
Incidence démontrée à 80 m3/h, à tester, simuler pour 45 m3/h sur la durée d’exploitation de l’usine.
Confiance dans les interlocuteurs ?
Impact sur les ressources à étudier (absence dénoyage, incidence à l’Eocène)